Cvičení 2. - Stavová rovnice, směsi plynů

Příklad 1.

Určete plynovou konstantu směsi plynů, danou hmotnostními díly: wH2 = 0,0667, wCO= 0,9333. Určete také měrný objem směsi při tlaku 0,1013 MPa, teplotě 0 °C.

Příklad 2.

V nádobě je směs plynu, která vznikla smíšením 10 kg dusíku, 13 kg argonu a 27 kg oxidu uhličitého. Určete molové složení směsi, molovou hmotnost směsi, hustotu a měrný objem směsi při normálních fyzikálních podmínkách a měrnou tepelnou kapacitu směsi.

Příklad 3.

V zásobníku o objemu V = 125 m3 je svítiplyn o tlaku p1 = 3,92105 Pa a teplotě t1 = 18 C. Objemové složení plynu je: xH2=0,46; xCH4=0,32; xCO=0,15; xN2=0,07. Po spotřebování určitého množství plynu klesl tlak na p2 = 3,04105 Pa a teplota klesla na t2 = 12 C. Určete množství spotřebovaného plynu!

Příklad 4.

Dva zásobníky jsou naplněny stlačeným vzduchem a spojeny potrubím s uzavíracím ventilem. V prvním  zásobníku je 0,2 m3 vzduchu o tlaku p1 = 5,9.106 Pa, ve druhém je 0,3m3 vzduchu o tlaku p2 = 1,96.106 Pa. Jaký tlak se ustálí v obou zásobnících po otevření ventilu ?

Příklad 5.

Nádoba je rozdělena přepážkou na dvě části, jejichž objemy jsou V1 = 1,5 m3, V2 = 1 m3. V části V1 je oxid uhličitý o tlaku p1 = 4,9.105 Pa a teplotě t1 = 30 C a v části V2 je kyslík O2 o p2 = 1,96.105 Pa a t2 = 57 C. Na jakých hodnotách se stabilizuje tlak a teplota?

Příklad 6.

Čpavek, vznikající syntézou dusíku a vodíku, má při teplotě t = 500 °C a tlaku p = 0,981.105 Pa hustotu r = 0,268 kg/m3. Jaké objemy dusíku a vodíku při teplotě t0 = 20 °C a tlaku p0 = 0,1007 MPa jsou potřebné pro vytvoření 1 kg čpavku ?