1. Domácí úloha

Zadání:

Stirlingův motor (viz http://en.wikipedia.org/wiki/Stirling_engine) pracuje dle přiloženého diagramu a jeho pracovní látkou je vzduch. Měrné tepelné kapacity (cp,cv) uvažujte konstantní.

Zadané parametry:

maximální tlak vzduch            p1 = viz tab.

maximální teplota vzduchu     t1  = 300 ºC

minimální  tlak vzduchu          p3  = 100 kPa

minimální teplota vzduchu      T3 = 343,15 K

objem pracovní látky               V1 = viz tab.

exponenty polytrop                  n12=1, n34 = 1,1

Určete stavové veličiny (p, v, T) v charakteristických bodech cyklu, přivedené teplo, odvedené teplo, získanou práci, termickou účinnost, Carnotovu porovnávací účinnost a výkon při otáčkách 1200 min-1? Zakreslete oběh motoru v p-v a T-S diagramu.

Vypracování:

Obsah: Práce by měla obsahovat: teoretický úvod (teoretický přehled problematiky atd., cca 2 str.), vlastní vyřešení zadaného příkladu (uvedení použitých vztahů a dosazení do nich), závěr (diskuse dosažených výsledků, slovní zhodnocení výsledků) a seznam použitých zdrojů (jaké materiály jste použili k vypracování úvodu, odkud jste čerpali vztahy).

Forma: pouze na počítači (i diagramy)

Rozsah: přiměřený obsahu a formě

Hodnocení: úvod 1b, vyřešení příkladu 2,5b, závěr 1b, správné citování a uvedení zdrojů 0,5b, grafická úroveň a přehlednost vypracování 1b: celkem lze získat 6b

Datum odevzdání: nejpozději 29.10.2009.

| # | p1 [MPa] | V1 [dm3] | Jméno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1,0 | 3,0 | Baránek, Bártek, Valo |
| 2. | 1,2 | 3,1 | Černohousová, Fryčová, |
| 3. | 1,4 | 3,2 | Dřímal, Havlíček, Horváth, Nogol |
| 4. | 1,6 | 3,3 | Adamiec, Jančár, Josiek, Kadlec |
| 5. | 1,8 | 3,4 | Bittner, Dobrovolný, Holub, Václavek |
| 6. | 2,0 | 3,5 | Odložilík, Súkup, Urban |
| 7. | 2,2 | 3,6 | Lančarič, Smékal |
| 8. | 2,4 | 3,7 |  |
| 9. | 2,6 | 3,8 |  |

# Text boxes

p [Pa]

v [m3/kg]

1

2

3

4

Q12

Q23

Q34

Q41

n34

n12

A