2. Domácí úloha

Zadání:

Ventilátor klimatizační jednotky osobního automobilu nasává Vt l/s okolního vzduchu o teplotě 28 C, vlhkosti 1 a tlaku 100 kPa. V jednotce je vzduch odvlhčen a  kondenzát je odváděn o stejné teplotě jako ochlazený vzduch. Následně je odvlhčený vzduch zahřát na teplotu 18 C a jeho vlhkost je 2.

Určete:

1) Hmotnostní tok suchého vzduchu a vodní páry vstupujících do klim. jednotky,  měrnou vlhkost nasávaného vzduchu.

2) Hmotnostní tok vodní páry ve  vzduchu vystupujícím z klim. jednotky  a měrnou vlhkost vzduchu za klim. jednotkou.

3) Hmotnostní tok odvedeného kondenzátu.

4) Teplotu po odvlhčení (za chladičem klimatizační jednotky).

5) Množství tepla odvedeného při odvlhčování, množství tepla potřebného pro dohřev vzduchu a spotřebu energie pokud by klimatizační jednotka pracovala 55 minut (chladící faktor klim. jednotky je 3,2,  ohřev probíhá s ideální účinností).

6) Vypočtené hodnoty porovnejte s hodnotami odečtenými z i-x diagramu a celý děj do i-x diagramu zakreslete.

Veškeré hodnoty získejte výpočtem. Nezapomeňte uvádět jednotky veličin.

Obsah: teoretický úvod (cca 2 str.), vlastní vyřešení zadaného příkladu (uvedení použitých vztahů a dosazení do nich), závěr (diskuse dosažených výsledků) a seznam použitých zdrojů.

Forma vypracování: na počítači; k odevzdání vyhotovit v tištěné formě; na titulní straně uveďte jména a podpisy řešitelů

Hodnocení: úvod 1b, vyřešení příkladu 2,5b, závěr 1b, správné citování a uvedení zdrojů 0,5b, grafická úroveň a přehlednost vypracování 1b: celkem lze získat 6b

Termín odevzdání: středa 2.12. 2009

| # | Vt [l/s] | 1 [-] | 2 [-] | Jméno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 30 | 0,70 | 0,32 | Brzobohatý, Gríger, Husák |
| 2. | 35 | 0,72 | 0,34 | Fibikar, Juříček |
| 3. | 40 | 0,74 | 0,36 | Fical, Gruber, Haluza, Havlík |
| 4. | 45 | 0,76 | 0,38 | Holík, Kubiš, Pransperger, Vítek |
| 5. | 50 | 0,78 | 0,40 | Kundrát, Pavlíček, Šarman |
| 6. | 55 | 0,80 | 0,42 | Grandič, Šebesta, Stískal, Huňka |
| 7. | 60 | 0,82 | 0,44 | Horváth, Valenta |
| 8. | 65 | 0,84 | 0,46 | Laurenc |
| 9. | 70 | 0,86 | 0,48 | Kubík, Martanová, Švábenský |
| 10. | 75 | 0,88 | 0,5 | Čavoj, Záviška |