2. Domácí projekt            SKUPINA 3B18 – ČT od 10:00

Ventilátor klimatizační jednotky osobního automobilu nasává Vt l/s okolního vzduchu o teplotě 28 (C, vlhkosti (1 a tlaku 100 kPa. V jednotce je vzduch odvlhčen a  kondenzát je odváděn o stejné teplotě jako ochlazený vzduch. Následně je odvlhčený vzduch zahřát na teplotu 18 (C a jeho vlhkost je (2.

Určete:

1) Hmotnostní tok suchého vzduchu a vodní páry vstupujících do klim. jednotky,  měrnou vlhkost nasávaného vzduchu.

2) Hmotnostní tok vodní páry ve  vzduchu vystupujícím z klim. jednotky  a měrnou vlhkost vzduchu za klim. jednotkou.

3) Hmotnostní tok odvedeného kondenzátu.

4) Teplotu po odvlhčení (za chladičem).

5) Množství tepla odvedeného při odvlhčování, množství tepla potřebného pro dohřev vzduchu a spotřebu energie pokud by klimatizační jednotka pracovat 55 minut (chladící faktor klim. jednotky je 3,2,  ohřev probíhá s ideální účinností).

6) Vypočtené hodnoty porovnejte s hodnotami odečtenými z i-x diagramu a celý děj do i-x diagramu zakreslete.

Veškeré hodnoty získejte výpočtem. Nezapomeňte, že všechny veličiny jsou vztaženy na hmotnost suchého vzduchu.

Práce by měla obsahovat: teoretický úvod (teoretický přehled problematiky atd., cca 2 až 4 str.), vlastní vyřešení zadaného příkladu (uvedení použitých vztahů a dosazení do nich), závěr (diskuse dosažených výsledků, slovní zhodnocení výsledků) a seznam použitých zdrojů (jaké materiály jste použili k vypracování úvodu, odkud jste čerpali vztahy).

Forma vypracování: pouze na počítači

Hodnocení: úvod 1b, vyřešení příkladu 3b, závěr 1b, správné citování a uvedení zdrojů 0,5b, grafická úroveň a přehlednost vypracování 0,5b: celkem lze získat 6b

Nejzazší termín odevzdání projektu je na cvičení 3. 12. 2009

| # | v [l/s] | (1 [-] | (1 [-] | Jméno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 30 | 0,70 | 0,50 | Skupina 1 |
| 2. | 35 | 0,72 | 0,48 | Skupina 2 |
| 3. | 40 | 0,74 | 0,46 | Bukovský Petr |
| 4. | 45 | 0,76 | 0,44 | Mikulecký Daniel |
| 5. | 50 | 0,78 | 0,42 | Vespalec Vítězslav |
| 6. | 55 | 0,80 | 0,40 | Tulis Jiří |
| 7. | 60 | 0,82 | 0,38 | Winkrel Martin |
| 8. | 65 | 0,84 | 0,36 | Šagát Matěj |