Termomechanika cvičení 4.-  Carnotův cyklus

Teorie ke cvičení: Thermodynamics – Chapter 6, Termomechanika  - kap. 6 a 7

Příklad 1.

V tropických oblastech je teplota povrchových vrstev mořské vody 30 °C, v hloubce několika set metrů je 10 °C. Tyto vrstvy vody mohou být jako přirozené zdroje tepla využity pro získání práce v termodynamickém cyklu, v našem případě v Carnotově cyklu. Jaká by byla účinnost takového zařízení?

Příklad 2.

Chladící zařízení o výkonu Q = 6,95 kW pracuje podle Carnotova cyklu. Teplota chlazeného prostoru t1 = -10 °C, teplota v místnosti,kde se nachází chladící zařízení je t2 = 20 °C. Určete chladicí faktor a teoretický výkon motoru pro pohon chladícího zařízení. Určete také, zda se bude ohřívat nebo ochlazovat vzduch v místnosti, kde je umístěno chladící zařízení a jaké teplo se bude přivádět (nebo odvádět ) po spuštění zařízení.

Příklad 3.

Jedním kg vzduchu se provede Carnotův cyklus mezi teplotami T1 = 900 K, T2 = 300 K. Nejvyšší tlak je 58,8.105 Pa, nejnižší 0,98.105 Pa. Určete práci cyklu, účinnost, tlaky a objemy v typických bodech cyklu, přivedené a odvedené teplo! Zakreslete do p-v a T-s diagramu !

Příklad 4.

Jaká bude maximální teplota v Carnotově cyklu, jestliže qH = 50kJ, Tc = 100°C, v3 = 0,81m3/kg a v4  = 0,56m3/kg.