Termomechanika cvičení 5. -  Druhý zákon termodynamiky

Teorie ke cvičení: Thermodynamics – Chapter 6 a 7, Termomec hanika  - kap. 6 a 7

Příklad 1.

Určete celkovou změnu entropie při ponoření 0,1 kg železa o teplotě t1 = 300 °C do vody o teplotě t0 = 15 °C. Měrná tepelná kapacita železa cFe = 0,46 kJ/(kg.K). Množství vody je takové, že je možné zanedbat změnu její teploty.

Příklad 2.

Určete konečnou teplotu a změnu vnitřní energie, entropie a množství odvedeného tepla při izochorickém ochlazování 100m3 vzduchu z počátečního tlaku p1 = 0,6(106 Pa a teploty t1 = 40°C na konečný tlak p2 = 0,49(106 Pa.  (cv = 0,714 kJ/kgK, r = 287,04 J/kgK )

Příklad 3.

Při izotermickém stlačení 0,8 kg vzduchu o tlaku p = 0,0981(106 Pa a teplotě t = 25°C byla spotřebována práce 94 kJ. Určete objem a tlak vzduchu po stlačení, množství tepla, které musíme odvést a změnu entropie u tohoto děje. (r = 287,04 J/kgK )

Příklad 4.

0,4 m3 vzduchu se polytropicky stlačuje z tlaku p1= 0,12(106 Pa a teploty t1 = 60°C na tlak p2 = 6(105 Pa. Určete množství přivedeného tepla, kompresní práci, změnu entalpie, změnu vnitřní energie a změnu entropie. Exponent polytropy n = 1,3, cv  = 0,714 kJ/kgK, cp = 1,005 kJ/kgK.