Cvičení 1. - Kalorimetrická rovnice, stavová rovnice

Příklad 1.

Manometr umístěný na nádobě se stlačeným vzduchem ukazuje tlak p = 0,78 bar. Určete absolutní tlak plynu v nádobě, je-li tlak okolního vzduchu 1013 mbar.

Příklad 2.

Pístový kompresor nasává za minutu V1 = 3 m3 vzduchu o teplotě t1 = 17 °C a barometrickém tlaku pb = 0,098.106 Pa a stlačuje jej do zásobníku o objemu V2 = 8,5 m3. Za jakou dobu kompresor zvýší tlak v zásobníku na p2 = 0,7.106 Pa při konstantní teplotě? Počáteční tlak a teplota vzduchu v zásobníku je stejná jako u okolního vzduchu.

Příklad 3.

Ocelová součástka o hmotnosti 0,3 kg se ohřeje a potom vloží do kalorimetru s 0,5 kg vody o teplotě 25 C. Po ustálení je teplota vody v kalorimetru 40 C. Určete teplotu součástky před vložením do kalorimetru. Měrná tepelná kapacita oceli je 0,469 kJ/kgK, měrná tepelná kapacita vody je 4200 J/kgK.

Příklad 4.

Tři proudy plynů se směšují na směs o teplotě ts = 275 C. Proud A je kyslík o teplotě tO2 = 300 C  a množství mO2 = 115 kg/h, proud B je oxid uhelnatý o teplotě tCO = 200 C a množství mCO  = 200 kg/h a proud C je vzduch o teplotě tv = 400 C. Určete hodinové množství vzduchu, jestliže tlaky složek směsi jsou stejné.