Cvičení 2. - Stavová rovnice, směsi plynů

Příklad 1.

Určete měrný objem a hustotu kyslíku O2 při normálních fyzikálních podmínkách. p = 101,325 kPa; T = 273,15 K; M = 32 kg/kmol.

Příklad 2.

Za pěkného podzimního den je  teplota vzduchu 18 C a barometrický tlak 102 kPa. Za těchto podmínek je nahuštěna pneumatika osobního vozu na 2 bary (objem vzduchu v pneumatice je 26 dm3). Jak se změní absolutní tlak v pneumatice v zimním období, kdy je teplota vzduchu  - 5 C a tlak vzduchu 97 kPa. Jakou hodnotu v tomto případě ukazuje manometr? Změnu objemu pneumatiky zanedbejte.

Příklad 3.

V nádobě je směs plynu, která vznikla smíšením 10 kg dusíku, 13 kg argonu a 27 kg oxidu uhličitého. Určete molové složení směsi, molovou hmotnost směsi, hustotu a měrný objem směsi při normálních fyzikálních podmínkách a měrnou tepelnou kapacitu směsi.

(MN2 = 28.01 kg/kmol, MAr = 39.95 kg/kmol, MCO2 = 44.01 kg/kmol, cN2 = 1.04 kJ/kgK, cAr = 0.52 kJ/kgK, cCO2 = 0.83 kJ/kgK)

Příklad 4.

V zásobníku o objemu V = 125 m3 je svítiplyn o tlaku p1 = 3,92105 Pa a teplotě t1 = 18 C. Objemové složení plynu je: xH2=0,46; xCH4=0,32; xCO=0,15; xN2=0,07. Po spotřebování určitého množství plynu klesl tlak na p2 = 3,04105 Pa a teplota klesla na t2 = 12 C. Určete množství spotřebovaného plynu! (MH2 = 2.02 kg/kmol, MCH4 = 16.04 kg/kmol, MCO= 28.01 kg/kmol, MN2 = 28.01 kg/kmol)

Příklad 5.

Dva zásobníky jsou naplněny stlačeným vzduchem a spojeny potrubím s uzavíracím ventilem. V prvním  zásobníku je 0,2 m3 vzduchu o tlaku p1 = 5,9.106 Pa, ve druhém je 0,3 m3 vzduchu o tlaku p2 = 1,96.106 Pa. Jaký tlak se ustálí v obou zásobnících po otevření ventilu ?

Příklad 6.

Nádoba je rozdělena přepážkou na dvě části, jejichž objemy jsou V1 = 1,5 m3, V2 = 1 m3. V části V1 je oxid uhličitý o tlaku p1 = 4,9.105 Pa a teplotě t1 = 30 C a v části V2 je kyslík O2 o p2 = 1,96.105 Pa a t2 = 57 C. Na jakých hodnotách se stabilizuje tlak a teplota?