Termomechanika cvičení 6. – Termomechanika par I

Příklad 1.

Stav H2O je dán těmito stavovými veličinami:

- p = 60 bar, t = 320°C

- p = 5 bar, v = 0,3m3/kg

- t = 150°C, v = 0,00105m3/kg

- p = 3Mpa, t = 233,83°C

Určete o jaký stav se jedná.

Příklad 2.

Určete stav vodní páry a měrnou entalpii, je-li tlak p = 0,325(106 Pa a měrný objem v = 0,42 m3/kg.

Příklad 3.

V parním kotli je pracovní tlak páry p = 0,2(106 Pa a suchost páry x = 0,9.

Pomocí i-s diagramu v.p. stanovte měrný objem vx, entalpii ix a entropii sx.

Odečtené hodnoty zkontrolujte výpočtem. Jaká bude vnitřní energie páry?

Příklad 4.

Sytá vodní pára o tlaku p1 = 1(106 Pa se ohřívá v uzavřeném kotli na teplotu t2 = 300°C. Pomocí i-s diagramu v. p.  a následně výpočtem určete přehřátí páry (T [K] a tlak přehřáté páry. Kolik tepla se přivede 1kg páry?

Příklad 5.

Určete dobu potřebnou k roztopení kotle na tlak p2 = 1(106 Pa při uzavřených ventilech,  přivádí-li se z ohniště teplo Q = 300kW. Kotel obsahuje mokrou páru o hmotnosti mx = 8000 kg, tlaku p1 = 0,4(106 Pa a suchosti x1 = 0,0015.